Plieuse LVD PPBL135/30

Dépannage machine « tremble à la remontée »

Il arrive fréquemment que lors de la remontée du coulisseau, celui-ci tremble et remonte en «crabe ».

Cela provient en général soit du parallélisme défectueux, soit des vérins de coulisseau mal serrés ou de la soupape d’équilibrage déréglée.

Nous allons partir sur un resserrage des vérins puis un réglage de parallélisme de base. Si le problème persiste alors il est nécessaire de refaire le réglage de l’équilibrage

1. Vue de l’arrière

La soupape de régulation est commandée par une tringlerie

2. On commence par vérifier que la tringlerie ne soit pas grippée (libre et sans jeu) puis au besoin un peu de dégrippant

3. après quelques essais on teste en tirant sur la tige octogonale

4. On règle en dévissant les écrous ( clé de 17 et 24). Attention il y un pas à gauche.

Jouer ¼ de tour par 1/4 de tour.

Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35